## Slide 1
기술협의체 개발 현황 보고
전기차 무선충전
정렬 시스템
UWB Trilateration 기반 위치 측위 구현 현황
2026

## Slide 2
목차
01
시스템 개요 및 구현 범위
02
하드웨어 구성
03
UWB FiRa 세션 관리
04
파라미터 설정 구조
05
다단계 노이즈 필터
06
3D 삼변측량 (Trilateration)
07
측정 결과 및 진단 출력
08
한계 및 다음 단계

## Slide 3
01 시스템 개요 및 구현 범위
①
Discovery
5~30 m
주 센서
BLE
예정
②
Approach
1~5 m
주 센서
UWB PDoA
현재 구현 중
③
Fine Align
< 1 m
주 센서
Camera
예정
④
Final
< 0.3 m
주 센서
Camera
+ 자기장
예정
※ 현재 구현 범위: ② Approach 단계 (UWB Trilateration 기반 위치 측위)

## Slide 4
02 하드웨어 구성
충전기 측 (Charger)
DWM3001CDK Anchor #1 → (0, 0, 140)
DWM3001CDK Anchor #2 → (100, 0, 140)
DWM3001CDK Anchor #3 → (50, 0, 53.4)
차량 측 (Vehicle)
DWM3001CDK Tag #1
Anchor 배치 (Top View, cm)
R1(0,140)
R2(100,140)
R3(50,53)
DW3110 칩 + nRF52833 (BLE 내장) • TWR 거리 측정 지원
• BLE Discovery 겸용
• 단일 안테나 구조 (PDoA 불가)

## Slide 5
03 UWB FiRa 세션 관리
Initiator (Controller)
세션 생성 및 파라미터 설정
Controlee 등록 관리
측정 시작/종료 제어
NVM 저장 (fira_save_params)
Responder (Controlee)
Initiator 명령 수신 대기
거리 측정 응답 (TWR)
세션 상태 알림 전송
Anchor #1, #2, #3 각각 동작
세션 생명주기
INIT
ACTIVE
IDLE
DEINIT
※ 세션 상태 변화 시 상세 종료 사유 문자열 출력 (진단 지원)
NVM 저장/불러오기
fira_save_params 명령으로 현재 파라미터를
비휘발성 메모리에 저장 → 재부팅 후 자동 복원
운영 환경에서 재설정 없이 즉시 측정 시작 가능

## Slide 6
04 파라미터 설정 구조 (CLI 기반)
파라미터 | 설명 | 예시값
채널 (Channel) | UWB 주파수 채널 번호 | ch=5
PRF 모드 | 펄스 반복 주파수 (BPRF/HPRF) | prf=BPRF
SFD ID | Start Frame Delimiter 식별자 | sfd=2
TWR 방식 | SS-TWR / DS-TWR 선택 | twr=DS
세션 ID | FiRa 세션 식별 번호 | sid=1
슬롯 시간 | 측정 슬롯 지속 시간 (ms) | slot=2
Preamble Code | 동기화용 프리앰블 코드 | pre=9
Controlee 주소 | Responder UWB 주소 | addr=0x0001
※ 모든 파라미터는 CLI 문자열 파싱으로 런타임 설정 가능 — 재컴파일 없이 유연한 운영 환경 전환 지원

## Slide 7
05 다단계 노이즈 필터 (V1~V7)
V1
이상값 제거
(Outlier Rejection)
V2
EMA
(지수이동평균)
V3
이상값 제거
+ EMA
V4
중앙값 필터
(Median)
V5
이상값 제거
+ 중앙값 + EMA
V6
칼만 필터
(Kalman)
V7
이상값 제거
→ 중앙값(5샘플)
→ 칼만 필터
현재 사용
V7 (FILTER_V7_FULL) 처리 파이프라인
원시 거리 입력
이상값 제거
(음수/급변값 필터)
중앙값 필터
(5샘플 윈도우)
칼만 필터
(노이즈 평활화)
최종 거리 출력

## Slide 8
06 3D 삼변측량 (Trilateration)
연립방정식 기반 풀이
r1² = x² + z² + (y-140)²
r2² = (x-100)² + z² + (y-140)²
r3² = (x-50)² + z² + (y-53.4)²
─────────────────────
① - ② → x 계산
① - ③ → z 계산
① 대입 → y(높이) 계산
유효 범위 판정
X: -50 ~ 150 cm / Y: 0 ~ 500 cm 이내
OCCUPIED
OUT_OF_RANGE
오류 추적 및 경보
연속 오류 조건
거리값이 음수(-) 반환 시
추적 변수
error_count 증가
경보 기준
ERROR_LIMIT = 3 초과 시
경보 출력
⚠ 경보 메시지 출력
측위 중단
해당 Anchor 측위 제외

## Slide 9
07 측정 결과 및 진단 출력
거리 측정값
원시 거리 (Raw Distance, cm)
필터 적용 거리 (Filtered Distance, cm)
3개 Responder 개별 출력 (R1, R2, R3)
각도 / 신호
AoA 방위각 (Azimuth, °)
RSSI (수신 신호 강도, dBm)
클럭 / 동기화
CFO (클럭 오프셋, ppm)
TDoA 진단 출력
PDoA 진단 출력(QM33120WDK1교체시 활용)
세션 / 프레임
TX/RX 성공 여부 (프레임 상태)
세션 상태 알림 (INIT/ACTIVE/IDLE/DEINIT)
종료 사유 상세 문자열
※ 모든 출력은 CLI 터미널 실시간 모니터링으로 확인 가능

## Slide 10
08 현재 한계 및 다음 단계
⚠ 현재 한계
DWM3001CDK는 단일 안테나 구조
→ PDoA 방위각 직접 측정 불가
방위각은 Trilateration 좌표 계산
후 atan2로 간접 추정
헤딩은 차량 이동 시에만 벡터
차이로 추정 가능 (정지 시 불확실)
J2954 ±100mm 기준 달성을 위해
PDoA 전용 칩 필요
▶ 다음 단계
단기
Qorvo QM33120WDK1 구매
(PDoA Anchor, 200~300만원)
단기
전방 카메라 + ArUco 마커
검출 프로토타입 개발
중기
PDoA + 2-Tag 헤딩 측정
검증 및 정확도 평가
중기
EKF 기반 UWB-Vision
융합 알고리즘 설계
협의 필요 사항
① PDoA Anchor 예산 확보 ② 차량 측 Tag 부착 위치 확정 ③ GA 측 ArUco 마커 적용 가능 여부

## Slide 11
요약
개발 현황 핵심 성과
01
UWB FiRa 세션 관리
Initiator/Responder 역할 분리, 전체 생명주기 구현 완료
02
V7 다단계 노이즈 필터
이상값 제거 → 중앙값(5샘플) → 칼만 필터 파이프라인 구축
03
3D 삼변측량 구현
Anchor 3개 기반 연립방정식 풀이로 x, y, z 좌표 추출
04
실시간 진단 출력
거리/AoA/RSSI/CFO/세션상태 통합 모니터링 지원
Hanyang Polytechnic Univ. | EV WPT Alignment System